## Slide 1
Filtri non isotropici per la segmentazione di oggetti in mammografia digitale
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
SEDE DI CESENA
FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’INFORMAZIONE
Relatore Prof. Renato Campanini Co-relatore Dott. Matteo Roffilli | Presentata da Luca Bolognesi

## Slide 2: Computer Aided Detection - CAD
Input: Mammografia digitale
Output: Segnalazione di eventuali lesioni
Tesi inserita nel progetto di sviluppo di un sistema CAD per il riconoscimento di lesioni tumorali in mammografie digitali.

## Slide 3: Premesse
OBIETTIVO
METODOLOGIE
Active contour snake
Kuwahara
Grady
Region Growing
MASSE TUMORALI
Luminose sul mammogramma
Grande variabilità in dimensione (3-40 mm), bordo e densità
Difficoltà nella distinzione dalle zone sane
Aumento del numero di lesioni rilevate dal CAD attraverso una corretta identificazione dei loro contorni.

## Slide 4: Active Contour Snake
Uno snake è una curva modellata da forze che la spingono a conformarsi alla periferia di un oggetto.
Utilizzato per eliminare concavità
Posizione iniziale dello snake
Posizione finale dello snake
Filling

## Slide 5: Region Growing
Raggruppa pixel adiacenti aventi valori di intensità simili tra loro.
Si sceglie il seme R (pixel iniziale)
INIZIALIZZAZIONE
Si considerano tutti i pixel p adiacenti ad R: sia Ip l’intensità di p corrente.
Si calcola la media avgR dei valori di intensità di R.
CRITERIO DI SIMILARITA’
Se |avgR – Ip| è abbastanza piccolo si aggiunge p ad R.
Si continua finchè nessun pixel supera il criterio di similarità.
R

## Slide 6: Kuwahara
1
3
4
2
i
j
Si calcola media e varianza delle regioni 1,2,3 e 4.
Il pixel centrale (i, j) assume il valore della media della regione con varianza minima.
Utilizzato per la conservazione dei bordi
Per ogni pixel dell’immagine si applica il seguente procedimento
Si suddivide una finestra quadrata in 4 regioni sovrapposte.

## Slide 7: Grady – Visualizzazione Biologica
Diminuisce la dimensione dei campioni
Campo visivo
Aumenta la risoluzione
Si basa sul campionamento non lineare di un immagine effettuato dal sistema visivo umano.
La risoluzione spaziale non è uniforme per tutta l’area osservata.

## Slide 8: Grady – Metodologia
Segmentazione
Immagine iniziale
Campionamento

## Slide 9: Grady – Campionamento
Importazione dell’immagine su G
G
Nodi:
Informazioni su un singolo campione
Lati:
Adiacenza fra campioni
Contenuto informativo di G
La topologia retinale umana è rappresentata dal grafo G
Campionamento

## Slide 10: Grady – Segmentazione
La segmentazione di un’immagine (memorizzata su un grafo) è realizzata da algoritmi di partizionamento dei grafi.
Fanno parte della stessa partizione nodi adiacenti aventi valori di intensità simili.
x
y
wxy

## Slide 11: Grady – Applicazione
Si applica la tecnica di Grady alle mammografie digitali considerando solo le regioni di interesse – ROI (lesioni)
Il background (tessuto sano) rimane sfuocato
Le lesioni sono “messe a fuoco”
Mammografia digitale
Regioni di interesse
Campionamento visivo umano

## Slide 12: Metodologie
Kuwahara
Region Growing +
Active Contour Snake
Grady
Ricerca contorni
Tecniche sperimentate per identificare correttamente il contorno delle lesioni tumorali.

## Slide 13: Confronto dei Risultati [1]
Lesioni tumorali
Regioni di interesse
Kuwahara
Region growing + Snake
Grady
(a)
(b)
(c)

## Slide 14: Confronto dei Risultati [2]
Lesioni tumorali
Regioni di interesse
Kuwahara
Region growing + Snake
Grady
(d)
(e)
(f)

## Slide 15: Confronto dei Risultati [3]
Lesioni tumorali
Regioni di interesse
Kuwahara
Region growing + Snake
Grady
(g)
(h)
(i)

## Slide 16: Conclusioni
Esecuzione dei test
Implementazione degli algoritmi di segmentazione
Realizzazione di
Dal confronto visivo dei risultati dei test è emerso:
Segmentazione migliore
Region growing + Active Contour Snake
Advanced Segmentation Toolbox in Matlab™

## Slide 17: Sviluppi Futuri
Region Growing +
Active Contour Snake
Grady /
Region Growing
Esecuzione di ulteriori test per il miglioramento della segmentazione

## Slide 18
Filtri non isotropici per la segmentazione di oggetti in mammografia digitale
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
SEDE DI CESENA
FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’INFORMAZIONE
Relatore Prof. Renato Campanini Co-relatore Dott. Matteo Roffilli | Presentata da Luca Bolognesi